Literasi  Manual Handling untuk Pencegahan Muskuloskeletal Disorder pada Pekerja Industri Catering di Desa Banguntapan, Kab. Bantul,

D.I Yogyakarta Indonesia

Helfi Agustin1), Machfudz Eko Arianto 2), Sayid M. Idrus3), Adella Fajrianty4), Nurrohmah5), Meilana Nawang S. 5), Ninda Yudhistira6), Aqilla Padya P. 7)

Fakultas Kesehatn Masyarakat - Universitas Ahmad Dahlan

Jalan. Prof. Dr. Soepomo, Warungboto. Umbulharjo, Yogyakarta,

D.I. Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Email: helfi.agustin@ikm.uad.ac.id

ABSTRAK

Ada dua aspek penting kesehatan masyarakat dalam usaha jasa catering yaitu Hyigiene sanitasi makanan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hygiene sanitasi makanan lebih bersifat  perlindungan terhadap konsumen agar makanan yang disediakan aman bagi kesehatan, sedangkan K3 lebih bersifat perlindungan terhadap pekerja catering. Salah satu masalah K3 yang banyak terjadi di catering adalah terkait dengan ergonomi. Aktifitas mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan membawa beban, jika tidak dilakukan dengan tepat atau penggunaan alat yang tidak ergonomis, maka kemungkinan akan menimbulkan risiko cedera pada pekerja. Proses kerja di catering mulai dari persiapan bahan yakni mengangkat bahan makanan dari pasar ke tempat penyimpanan sementara, mengangkat periuk/pot yang berisi makanan dari tungku saat proses memasak, mengangkat makanan siap saji untuk didistribusikan ke pelanggan,  jam kerja yang panjang, pekerjaan yang berulang dengan postur tubuh yang sama ketika mempersiapkan bahan makanan, disain dapur dan peralatan yang tidak ergonomis, tempat kerja yang terbatas merupakan faktor risiko utama terjadinya muskuloskeletal pada pekerja di usaha catering. Berdasarkan community diagnosis, pekerja pada umumnya mengeluhkan pegal-pegal. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada pekerja dan pemilik usaha catering di Desa Banguntapan, Kab. Bantul, bertujuan sebagai literasi cara mengangkat beban yang ergonomis untuk mencegah Muskuloskeletal desease. Metode pelaksanaan adalah dengan penyuluhan langsung dengan media poster. Komunikasi persuasive dilakukan untuk menyampaikan kontribusi penting semua pihak dalam menegakkan K3. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, pengelola dan para pekerja paham dan dapat mempraktikkan secara langsung cara mengangkat beban dengan benar. Upaya pencegahan penting dilakukan agar pekerja catering tercegah dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) khususnya muskuloskeletal. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mewujudkan konsep lingkungan kerja yang ergonomis.

Kata kunci: Manual handling, Ergonomi,  Catering, Musculoskeletal

ABSTRACT

The important aspects of public health in the catering service business are food hygiene-sanitation and occupational safety and health (OSH). Food hygiene-sanitation aims to protect consumers, to ensure that food is safe for health, while OSH aims to protect catering workers. One OSH problem in catering is related to ergonomics. Lifting, lowering, pushing, pulling and carrying loads, done incorrectly or the use of tools that are not ergonomic, will pose a risk of injury to workers. The working process in catering starts from the preparation of ingredients; food is lifted from the market to temporary storage, then during the cooking process; lifting pots containing food from the stove, after the food is cooked; lifting food that to be distributed to customers affects musculoskeletal. Musculoskeletal risk factors in the catering business are long working hours, repetitive work with the same posture when preparing food, kitchen design, and unergonomic equipment, also limited workplace. Based on community diagnosis, workers generally complain of illness. Community service was provided to catering business owners and workers in the village of Banguntapan, Kab. Bantul. Aims to give awareness about risk and how to prevent musculoskeletal diseases by lifting weights properly. The method was counselling by poster media. Persuasive communication is carried out to convey the important contribution of all parties in enforcing OSH. Activities were going well, managers and workers understood and can practice how to lift weights properly. Prevention efforts are important to prevent catering workers from Occupational Diseases, especially musculoskeletal. This community service is an effort to empower people to increase their knowledge and care in realizing an ergonomic work environment concept.

Keywords: Manual handling, Ergonomi,  Catering, Musculoskeletal

PENDAHULUAN

Masalah keamananan pangan telah lama menjadi focus perhatian kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlindungan kesehatan konsumen. Akan tetapi  masalah kesehatan masyarakat lainnya yang berpotensi terjadi di usaha catering adalah masalah ergonomi. Karakteristik pekerjaan di catering yang mengolah dan menyiapkan makanan dalam kapasitas besar dengan beragama jenis makanan pesanan menuntut jam kerja yang panjang, selain itu mengangkat barang berat (periuk, bahan makanan, dan makanan siap saji) dalam jumlah yang banyak dengan postur tubuh yang salah, pekerjaan yang berulang dengan postur tubuh yang sama dalam waktu lama ketika mempersiapkan bahan makanan seperti menunduk pada saat memotong dan mencacah, disain dapur yang tidak ergonomis serta tempat kerja yang terbatas, penggunaan peralatan yang tidak aman dan ergonomis, dll adalah faktor risiko utama yang berisiko menimbulkan muskuloskeletal pada pekerja di usaha catering(Li-tsang, Cheng, & Yan-Wen Xu, 2013). Upaya pencegahan penting dilakukan agar produktifitas pekerja tidak terganggu karena gangguan muskuloskeletal.

Masalah ergonomi terkait dengan kesesuaian tubuh dengan peralatan kerja pada saat melakukan aktifitas pekerjaan. Salah satu aktivitas yang sering menimbulkan masalah ergonomi adalah aktifitas mengangkat dan mengnagkut beban. Aktifitas mengangkat beban atau manual handling meliputi berbagai kegiatan termasuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan membawa. Jika salah satu dari kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan tepat, maka kemungkinan akan menimbulkan risiko cedera. Manual handling menyebabkan lebih dari sepertiga dari semua cedera di tempat kerja. Ini termasuk gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan (MSD) seperti nyeri dan cedera pada lengan, kaki dan sendi dan cedera regangan berulang dari berbagai jenis pekerjaan.

Keluhan low back pain adalah salah satu dari keluhan muskuloskeletal yang dibiarkan berlanjut dan mengakibatkan kelainan yang menetap pada otot dan juga kerangka tubuh. Low back pain dapat terjadi hampir di mana saja di tempat kerja, mulai dari penjahit(Wijayanti et al., 2019), perawat(Nurhafizhoh, 2019), nelayan(Wahab, 2019), penjahit konveksi(Wijayanti et al., 2019),  termasuk di catering(Subramaniam, Shanmugam.M, & Srinivasan.J., 2015).  Pekerjaan  di catering yang banyak menggunakan postur canggung seperti gerakan membungkuk dan memutar, memerlukan kekuatan atau aktivitas yang dilakukan berulang secara berlebihan, waktu lembur berlebihan dan kurang istirahat telah  meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja catering(Budiman, Nurhayati, & Sakinah, 2017; Nagasu, Tomita, & Miyagi, 2007; Subramaniam et al., 2015; Tomita et al., 2013).

Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi melakukan kegiatan community diagnosis yang dilakukan pada lima catering  yang berada di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, yaitu 1). Catering RI, beralamat di Jalan Wonocatur, merupakan catering jenis A3, catering ini melayani masyarakat dan menerima pesanan lebih dari 600 porsi setiap harinya. 2). Catering B yang beralamat di Jalan Waringin, merupakan catering jenis A3, melayani masyarakat dan menerima pesanan lebih dari 600 porsi setiap harinya. 3). Catering M di Jalan Antasena, catering jenis B, melayani Institusi. 4). Catering N di Jalan Jomblangan, catering jenis A3, melayani masyarakat dan menerima pesanan lebih dari 600 porsi setiap harinya dan 5). Catering SPW yang beralamat di Jalan Bulu, catering jenis A3, melayani masyarakat dan menerima pesanan lebih dari 600 porsi setiap harinya.

Semua catering yang dikunjungi pada saat community diagnosis memiliki proses kerja yang memproduksi panas, melakukan aktifitas memotong, mengaduk, menggiling, mengasah. Memiliki alat kerja tumpul dan tajam, tidak bergetar, tidak berputar, dan beberapa bagian menggunakan mesin. Pekerja bekerja  lebih dari 8 jam/hari atau  lebih 40 jam/minggu. Hari Sabtu atau Minggu pekerja sering lembur. Beberapa catering memberi jatah makan 1 hari sekali terhadap pekerja dan menyediakan air minum, serta tempat cuci tangan. Semua pekerja catering hanya memiliki APD celemek, dan beberapa menggunakan sarung tangan, tetapi tidak menggunakan masker, sepatu, penutup telinga dan kacamata kerja. Ditempat kerja terdapat pekerja perempuan tetapi tidak terlihat disediakan tempat laktasi dan tidak ada kegiatan olahraga. Hasil observasi, tersedia kipas angin dan penghisap debu,. Halaman bersih, ada tempat sampah, sampah diambil oleh petugas, air limbah dibuang ke saluran tertentu. Ada beberapa karyawan yang merokok. Berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat, bahaya kesehatan dan keselamatan kerja di usaha  catering yaitu fisik (factor pencahayaan, suhu udara, api sebagai sumber panas), kimia (asap dan debu),  ergonomic (angkat-angkut, sikap kerja), psikososial (stress kerja) dan kecelakaan kerja (gas, benda tajam dan tumpul).  Dari  wawancara singkat dengan pekerja catering, masalah kesehatan yang sering mereka alami adalah keluhan pegal-pegal. Sebagian besar pekerja belum ada yang berobat ke rumah sakit terkait dengan keluhan ini. Selain itu tidak terdapat pemeriksaan kesehatan secara berkala di tempat kerja. Keluhan berupa pegal-pegal dapat terjadi karena kelima usaha catering tidak memiliki batasan jam kerja sehingga pekerja mengalami kelelahan. Selain itu juga pekerja pada kelima catering tersebut banyak melakukan proses kerja dengan mengangkat peralatan, bahan makanan dan makanan dengan kapasitas besar secara manual dengan tidak memperhatikan postur tubuh yang benar.

Upaya pencegahan gangguan muskuloskeletal dan dilakukan dengan cara melakukan prosedur pengangkatan beban yang  benar. Oleh sebab itu pelatihan tentang cara mengangkat beban terhadap pekerja catering perlu dilakukan. Pekerja perlu tahu cara bekerja  yang aman dan tanpa risiko kesehatan. Pelatihan yang memadai bagi karyawan terkait mengangkat beban adalah tentang: ■ risiko yang terkait dengan manual handling dan tugas berulang ■ Teknik pengangkatan dan penanganan yang aman; ■ identifikasi risiko, deteksi dini gejala, menerapkan langkah-langkah pengendalian, dan prosedur pelaporan (HSE, 2017).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan muskuloskeletal desease dapat diminimalisir dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan yakni dengan pendekatan pencegahan atau pengurangan risiko. Solusi yang ditawarkan oleh Tim Pengusul guna mengatasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut :

- Penyuluhan tentang factor risiko manual handling dan upaya pengendalian yang dapat dilakukan. Upaya perubahan perilaku seringkali diawali dengan memberikan penyadaran (awareness) terhadap individu melalui penyuluhan dan pelatihan, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki maka akan terbentuk sikap positif dan pada akhirnya individu diharapkan akan membuat keputusan untuk berpraktik atau melakukan tindakan.

- Pelatihan  tentang teknik pengangkatan dan penanganan yang aman untuk pencegahan gangguan Muskuloskeletal pada pekerja catering di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pemahaman anggota pekerja catering mengenai cara mengangkat yang benar dan apa akibatnya terhadap kondisi kesehatan pekerja, serta melatih pekerja cara melakukan pengangkatan yang benar.

2. Tinjauan Pustaka

Pemilik usaha wajib melindungi pekerjanya dari masalah kesehatan dan bahaya yang timbul di tempat kerja. Termasuk di dalamnya bahaya yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan beban secara manual (manual handling) yang tidak dapat dihindarkan di usaha catering. Manual handling merupakan aktifitas memindahkan, menggendong suatu beban dengan menggunakan tangan atau kekuatan tubuh, termasuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan membawa. Jika salah satu dari kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan tepat, maka kemungkinan akan menimbulkan risiko cedera(HSE Guidance, 2020). Manual handling menyebabkan lebih dari sepertiga dari semua cedera di tempat kerja. Ini termasuk gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan (MSD) seperti nyeri dan cedera pada lengan, kaki dan sendi dan cedera regangan berulang dari berbagai jenis pekerjaan(HSE, 2017).

Gangguan muskuloskeletal adalah gangguan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit(Tarwaka, 2014). Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Di antara keluhan otot skeletal tersebut, yang banyak dialami oleh pekerja adalah otot bagian pinggang  (low back pain=LBP). Sementara menurut Waters (1996), National Safety Council melaporkan bahwa sakit akibat kerja yang frekuensi kejadiannya paling tinggi adalah sakit punggung, yaitu 22 % dari 1.700.000 kasus (Tarwaka, 2004). Secara fisilogis, proses terjadinya muskuloskeletal adalah karena pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang sehingga sehingga menimbulkan konstraksi otot maksimum yakni melebihi 20%. Akibatnya peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi, dengan berkurangnya peredaran darah maka suplai oksigen ke otot menurun, sehingga proses metabolisme karbohidrat terhambat, akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot (Suma’mur, 1982)

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal yaitu peregangan otot yang berlebihan, aktivitas berulang terus menerus tanpa memperoleh kesempatan otot untuk relaksasi, dan sikap kerja yang tidak alamiah. Sikap kerja tang tidak alamiah menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah. Di Indonesia sikap kerja yang tidak alamiah umumnya terjadi karena ketidaksesuaian peralatan dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh maka semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Faktor penyebab sekunder muskuloskeletal yaitu tekanan, getaran dan suhu. Faktor kombinasi yang  dapat meningkatkan risiko muskuloskeletal adalah usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kekuatan fisik, kesegaran jasmani, ukuran tubuh. Alat ukur ergonomik sederhana yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara tekanan fisik dengan resiko keluhan otot skeletal yaitu penggunaan checklist, Nordic Body Map (NBM) dan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). Cara pengukuran dengan NBM dengan melihat dan menganalisis  peta tubuh (NBM), maka dapat diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat sederhana namun kurang teliti karena mengandung subjektivitas yang tinggi. Penilaian Keluhan Sistem Muskuloskeletal dengan metode REBA lebih rumit karena pengukuran ini menggunakan peralatan ukur seperti: elektrogoniometer atau alat pengukur sudut lainnya yang relevan atau dapat melalui foto camera, sehingga diperoleh titik pandang sudut bagi tubuh yang diukur membagi menjadi segmen-segmen tubuh yang akan diberi kode secara individu, dan mengevaluasi baik anggota badan bagian atas maupun badan, leher dan kaki(Tarwaka, 2004).

Dalam contraction safety association (1997)  teknik manual handling banyak melibatkan kerja otot dan tumpuan pada kerja tulang belakang, oleh karena itulah dibutuhkan teknik yang benar. Teknik manual handling yaitu sebagai berikut: a. membuat perencanaan dengan menilai beban dan menentukan bagaimana menanganinya, sebagai suatu cara untuk menghindari cidera akibat pengerahan tenaga yang berlebih. b. menentukan teknik terbaik dengan menghindari postur membungkuk, memuntir, dan menjangkau yang tidak diperlukan. c. menggenggam objek dengan pegangan yang kuat dan menggunakan seluruh jemari dari kedua tangan dalam mengangkat barang. d. Dorong beban sedekat mungkin dengan badan untuk mencegah stress yang berlebihan di punggung. e. Variasikan penanganan tugas berat dengan yang ringan. f. Periksakan material dari permukaan yang bergigi, sudut yang runcing dan tajam atau licin. g. Menghilangkan minyak, air atau objek yang kotor sebelum mencoba menanganinya(Benynda, 2016). Secara garis besar teknik tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :1) Pegangan terhadap bahan yang diangkat harus tepat. 2) Lengan harus berada sedekat mungkin dengan badan dan dalam posisi lurus. 3) Posisi tulang belakang harus tetap lurus. 4) Dagu segera ditarik setelah kepala bisa ditegakkan. 5) Posisi kaki merenggang untuk membagi momentum dalam posisi mengangkat. 6) Berat badan dimanfaatkan untuk; menarik dan mendorong, sedangkan gaya untuk gerakan dan perimbangan. 7) Beban diusahakan sedekat mungkin terhadap garis vertikal yang melalui pusat gravitasi tubuh (center of gravity)(Tarwaka, 2004).

Pengendalian Resiko Manual Handling adalah merupakan suatu proses untuk menghilangkan atau menurunkan faktor resiko yang telah diidentifikasi dan dinilai sebelumnya. Upaya pencegahan dan pengendalian gangguan muskuloskeletal ada dua yakni dengan rekayasa teknik dan rekayasa manajemen. Rekayasa teknik pada umumnya dilakukan melalui pemilihan beberapa alternatif: Penggunaan alat bantu mekanik, perbaikan layout, pemindahan benda-benda yang mengganggu, lingkungan kerja, redesain objek kerja menjadi lebih kecil atau lebih mudah untuk dikerjakan, redesain pekerjaan. Rekayasa manajemen dimaksudkan untuk mencegah sikap kerja tidak alamiah dan mengurangi beban kerja yang berlebihan. dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, serta pengawasan yang intensif terhadap akifitas pengangkatan beban manual misalnya meminimalkan aktivitas angkat-angkut secara manual, mengawasi agar lantai kerja tidak licin, menggunakan alat bantu kerja yang memadai seperti kereta  dorong, pengungkit,  menggunakan alas apabila harus mengangkat di atas kepala atau bahu, upayakan agar beban angkat tidak melebihi kapasitas angkat pekerja, upayakan untuk menggunakan bahan dan alat yang ringan, wadah/alat angkut dengan kapasitas < 50 kg, upayakan agar ukuran pegangan tangan sesuai dengan lingkar genggam pekerja dan karakteristik pekerjaan, pasang lapisan peredam getaran pada pegangan tangan, upayakan pemeliharaan yang rutin sehingga alat selalu dalam kondisi layak pakai.

3. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut : Kegiatan analisis situasi dilakukan sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdi berkoordinasi dengan Puskesmas Banguntapan III untuk mendapatkan gambaran awal mengenai usaha catering yang ada di Desa Banguntapan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data  melalui observasi dan wawancara singkat  terhadap delapan catering  yang berada di Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk mendapatkan permasalahan yang akan dicarikan solusinya dalam Pengabdian kepada mayarakat. Setelah data dianalisis, maka ditemukan permasalahan yang paling umum menjadi keluhan pekerja adalah masalah kesehatan yaitu keluhan pegal-pegal. Secara persuasif pengabdi meyakinkan pemilik catering bahwa ia mempunyai kontribusi penting dalam menegakkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Setelah pemilik catering menyetujui untuk dilakukan penyuluhan singkat maka disepakati waktu pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Februari 2020, namun hanya tiga catering yang bersedia diberikan penyuluhan yaitu catering Restu Ibu, Mulia dan Berkah. Sedangkan catering lainnya tidak bersedia dengan alasan sibuk, banyak pesanan, dan ada pula yang sedang merehabilitasi gedung.

Pengabdi menggunakan media poster sebagai alat bantu penyuluhan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan berkaitan dengan konsep Ergonomi yaitu cara mengangkat barang (manual handling) untuk mencegah low back pain atau masalah muskuloskeletal lainnya. Metode penyuluhan dengan poster ini mudah diterapkan serta tidak memakan waktu dan biaya yang banyak karena sulitnya mencari waktu disela kesibukan pekerja catering. Sasaran kegiatan ini adalah pengelola dan pekerja catering.  Pengusul melakukan persiapan administratif seperti persiapan poster. Pada akhir penyuluhan poster dipasangkan pada tempat kerja untuk memudahkan pekerja mengingat materi pasca penyuluhan. Tidak dilakukan pre dan post test karena pemilik catering tidak bersedia jika pengabdi banyak mengambil waktu pekerjanya.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat ini berkoordinasi dengan Puskesmas Banguntapan III dan pamong  Desa Banguntapan.   Koordinasi dilakukan sejak Januari-Februari bersamaan dengan kegiatan praktik belajar lapangan yang  kemudian dijadikan sebagai dasar komitmen dalam kegiatan  pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan berjalan baik dan lancar. Sasaran kegiatan yaitu Pengelola dan Pekerja Usaha Jasa boga (Catering). Pada saat kegiatan intervensi dilaksanakan pengelola beserta para pekerja catering hadir dan berpartisipasi dengan memberikan respon yang baik pada saat materi disampaikan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada saat kegiatan intervensi berlangsung terjadi komunikasi dua arah para pekerja aktif memberikan tanggapan mereka mengenai materi yang disampaikan. Dengan respon positif ini diharapkan bagi pengelola dan para pekerja catering dapat menerapkannya pada saat bekerja.

Gambar 1 & 2  : Penyuluhan dan saat diskusi dengan pekerja catering

Adapun materi penyuluhan tentang faktor risiko muskuloskeletal salah satunya low back pain ( LBP) atau sakit pinggang bawah dan proses terjadinya, serta pelatihan mengenai teknik pengangkatan beban yang benar sehingga tidak menimbulkan gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal sendiri merupakan kasus penyakit kesehatan kerja yang sering terjadi dan memunculkan absenteisme tinggi di tempat kerja. Para pekerja dengan risiko tinggi LBP adalah pekerja yang bekerja dengan postur tubuh janggal, melakukan aktifitas pengangkatan beban dengan frekuensi dan durasi tinggi. Pekerja juga disarankan menggunakan peralatan seperti pisau dengan pegangan yang  nyaman dan tetap tajam untuk mengurangi kekuatan yang dibutuhkan oleh pengguna saat memotong bahan makanan. Pekerja perlu mempertimbangkan kemampuan fisiknya untuk melakukan tugas tertentu, dengan memperhatikan:  usia dan ukuran badan seorang individu;  kecepatan dan intensitas pekerjaan - jika kecepatannya terlalu tinggi, ini dapat meningkatkan risiko cedera melalui kelelahan dan menimbulkan stres; perlu perhatian khusus terhadap  pekerja yang memiliki masalah kesehatan atau kelemahan fisik;  seperti pekerja hamil memiliki peningkatan risiko masalah postur tubuh, keterbatasan kemampuan, kelelahan dan rentan stres akibat panas(HSE, 2017). Perempuan lebih berisiko mengalami keluhan musculoskeletal dibandingkan laki-laki, apalagi melakukan pengangkatan benda berat pada saat kehamilan, lebih berisiko  mengalami low back pain dan kelainan muskuloskeletal.

Pada saat diskusi disampaikan oleh pekerja salah satu contoh faktor risiko ergonomic yang banyak ditemui di lingkungan kerja catering  adalah posisi sikap saat memotong sayuran dengan kursi yang kecil (dingklik) dengan leher menunduk dalam waktu yang lama, posisi saat mengangkat secara manual alat memasak (wajan) besar berisi makanan matang dari tungku, posisi inilah yang dapat memungkinkan pekerja mengalami gangguan kesehatan terutama pada bagian sendi yang dapat mempengaruhi postur dan kesehatan pekerja di catering tersebut. Aktivitas berulang, peregangan otot yang sangat berlebihan, sikap kerja yang alamiah merupakan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya keluhan otot(Subramaniam et al., 2015).

Risiko yang terkait dengan penyimpanan adalah: pengangkatan barang berat;  membungkuk ke rak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Risiko dapat dikurangi dengan sejumlah cara misalnya membuat area penyimpanan yang sedekat mungkin dengan area kerja untuk mengurangi jarak angkut(HSE, 2017). Pengangkatan adalah pekerjaan yang paling biasa yang berhubungan dengan cedera punggung bawah. Banyak dari cedera ini tidak disebabkan oleh kejadian seketika tetapi terbentuk melalui kurun waktu. Sebagai akibatnya, jumlah berat yang diangkat pada saat terjadi cedera mungkin hanya sedikit mempengaruhi terjadinya cedera. Cedera mungkin sebenarnya disebabkan oleh pengangkatan yang berulang, seperti membungkuk dan mengangkat objek keluar dari suatu tempat dalam beberapa jam setiap hari. Cedera punggung bawah dapat juga disebabkan dari pekerjaan penanganan bahan secara maual lainnya, seperti menurunkan, mendorong, menarik, dan membawa(Benynda, 2016).

Tujuan diaplikasikannya aspek ergonomi di tempat kerja yakni dapat mengurangi stres kerja pada fisik secara berlebihan, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan muskuloskeletal dan gangguan kesehatan lainnya hingga tercipta kondisi tempat kerja yang aman dan nyaman demi kenaikan produktivitas di tempat kerja. Kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan baik, pengelola dan para pekerja paham dan dapat mempraktikkan secara langsung untuk mencegah timbulnya keluhan muskuloskeletal pada pekerja di catering. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mewujudkan konsep lingkungan kerja yang ergonomis. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini pihak catering dapat menerapkan solusi dari permasalahan yang ada di tempat kerja mereka.

Gambar 3 & 4 Media Poster sebagai alat bantu penyuluhan dan Pemasangan poster

5. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar, walau dilakukan dengan metode penyuluhan singkat yang memanfaatkan poster sebagai media. Kegiatan intervensi berisi serangkaian kegiatan berupa penyampaian materi terkait masalah pengangkatan beban secara aman, diskusi tanya jawab, serta memberikan pelatihan tentang teknik manual handling yang berisi cara mengangkat barang yang benar, diakhiri dengan penempelan poster di tempat catering. Setelah kegiatan ini diharapkan pemilik dan para pekerja catering dapat menerapkan lingkungan kerja yang lebih ergonomis untuk mencegah penyakit akibat kerja khususnya Low Back Pain. (LBP). Adanya kegiatan promosi kesehatan di industry catering di wilayah kerja Puskesmas Banguntapan III ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan para pekerja  catering mengenai  teknik manual handling yang merupakan salah satu cara kerja yang aman  sehingga dapat mencegah pekerja dari penyakit akibat kerja berupa gangguan otot.

Disarankan agar pemilik catering lebih terbuka terhadap pihak  perguruan tinggi yang memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan, bersedia melakukan pemeriksanaan kesehatan secara berkala terhadap pekerja catering sebagai upaya deteksi dini Penyakit Akibat Kerja (PAK), melakukan olah raga bersama pada hari tertentu untuk mengembalikan kebugaran karena sering melakukan posisi sikap kerja yang salah saat memasak, menyediakan peralatan kerja seperti alat potong dan alat angkat-angkut yang ergonomis. Kepada pekerja diharapkan dapat menggunakan alat bantu angkat angkut untuk membantu pekerjaan mengangkat barang yang berat. Pengabdi lainnya diharapkan dapat memberi pelatihan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan melakukan upaya pengendalian risiko mengangkat beban, deteksi dini dan pencatatan dan pelaporan bahaya dan risiko di usaha catering karena waktu yang cukup singkat tidak memungkin pengabdi  memberikan materi pelatihan yang komprehensif.

6. Daftar Pustaka

Benynda, T. (2016). Hubungan Cara Kerja Angkat Angkut Dengan Keluhan Low Back Pain Pada Porter Di Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat. Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Budiman, Nurhayati, E., & Sakinah, R. K. (2017). Analisis Potensi Bahaya Pada Pekerja Industri Makanan Skala Kecil Di Kabupaten Bandung Tahun 2017. Prosiding SNaPP2017 Kesehatan, 227–233.

HSE, C. F. I. (2017). Preventing manual handling injuries to catering staff. Retrieved from https://www.hse.gov.uk/catering/msd.htm

HSE Guidance, G. U. (2020). Manual Handling at Work: a Brief Guidance.

Li-tsang, C. W. P., Cheng, A. S., & Yan-Wen Xu. (2013). Prevalence and risk factors of work-related musculoskeletal disorders in the catering industry: A systematic review. Work, 44(May), 107–116. https://doi.org/10.3233/WOR-2012-1375

Nagasu, M., Tomita, S., & Miyagi, S. (2007). Prevalence and risk factors for low back pain among professional cooks working lunch services. BMC Public Health, 7(July), 1–10. https://doi.org/10.1186/1471-2458-7-171

Nurhafizhoh, F. H. (2019). Higeia Journal of Public Health. Higeia, 3(4), 534–544. https://doi.org//10.15294

Subramaniam, S., Shanmugam.M, & Srinivasan.J. (2015). Workplace factors and prevalence of low back pain among male commercial kitchen workers. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 28(October), 481–488. https://doi.org/10.3233/BMR-140544

Suma’mur. (1982). Ergonomi untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: Yayasan Swabhawa Karya.

Tarwaka. (2004). Ergonomi Untuk Keselamatan Kesehatan Kerja dan Produktivitas. Surakarta: Uniba Press.

Tarwaka. (2014). Ergonomi Industri Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.

Tomita, S., Matsuzuki, H., Muto, S., Hamamatsu, S., Hospital, G., & Ayabe, M. (2013). Risk Factors for Frequent Work-related Burn and Cut Injuries and Low Back Pain among Commercial Kitchen Workers in Japan. Industrial Health, 51(December), 297–306. https://doi.org/10.2486/indhealth.2012-0134

Wahab, A. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain) pada Nelayan di Desa Batu Karas Kecamatan Cijulang Pangandaran. Biomedika, Jurnal UMS, 11(1), 35–40. https://doi.org/10.23917/biomedika.v11i1.7599

Wijayanti, F., Ramadhian, M. R., Saftarina, F., Kejadian, C., Back, L., Lbp, P., … Lampung, U. (2019). Kejadian Low Back Pain ( LBP ) pada Penjahit Konveksi di Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung The Incidence of Low Back Pain at Tailor Convection in Housing Way Halim Bandar Lampung. Medula, 8(2), 82–88.